## Slide 1: Controle e Automação
Prof. Rafael Machado

## Slide 2: EMENTA
Métodos de controle de Automação.
Processos Mecatrônicos de controle de automação.
Dispositivos e componentes da engenharia Mecatrônica: Mecânicos; Elétricos; eletrônicos; magnéticos e ópticos.
Sistemas Discreto e Contínuo.

## Slide 3: Padronização das provas
O conteúdo das provas é acumulativo;
Questões de Asserção-Razão; (Porque)
Questão de Múltipla escolha;
Questão de múltiplos itens;

## Slide 4: Valores

## Slide 5: Valores

## Slide 6: EMENTA
Métodos de controle de Automação.
Processos Mecatrônicos de controle de automação.
Dispositivos e componentes da engenharia Mecatrônica: Mecânicos; Elétricos; eletrônicos; magnéticos e ópticos.
Sistemas Discreto e Contínuo.

## Slide 7: Controle e Automação
Métodos de controle de Automação
O Controle e Automação integra o conhecimento em diversas áreas, como elétrica, mecânica, eletrônica e computação, para melhorar processos e produtos.

## Slide 8: Métodos de controle de Automação
A automação é completa quando toda uma linha de produção funciona do começo ao fim sem a intervenção humana, agindo apenas pela ação das próprias máquinas e controladores.

## Slide 9: Métodos de controle de Automação
Automação Vs Controle
Automação: é um neologismo originado do inglês automation, e refere-se ao uso de tecnologia para facilitar o trabalho do ser humano ou estender sua capacidade física e mental.
Controle: é uma contração de controle automático, e refere-se ao uso de um dispositivo (controlador) que sem auxílio ação humana faça um sistema se comportar da maneira desejada.

## Slide 10: Controle e Automação
Quais as etapas para um sistema de controle e automação?
1- Inicia-se com a modelagem matemática do sistema ou planta, a partir do qual se analisa o comportamento dinâmico da planta;
2 - Então se projeta um controlador que fará o sistema evoluir da forma desejada, além de se adaptar às mudanças dos elementos sob controle.

## Slide 11: Controle e Automação
Controle Completo:
  Um sistema de controle precisa realizar a automação completa do processo industrial.
Semi-automáticos:
  Onde parte da ação necessitam intervenção manual. As escolhas dependerão do tipo de processo, custos envolvidos e segurança dos operadores.

## Slide 12: Controle e Automação
Exemplos:
Robôs industriais, linha de montagem de automóveis, manufatura de circuito eletrônico, fabricação de microchip (circuito integrado), sistemas de tratamento de água, refinaria de petróleo, usinas de geração de energia, siderúrgicas, petroquímicas...

## Slide 13: Controle e Automação

## Slide 14: AFINAL, O QUE É CAD/CAM?
Fonte: https://cerecvocepode.com.br/o-que-e-cadcam/
CAD/CAM é uma sigla em inglês para duas expressões:
CAD – computer-aided design (desenho assistido por computador)
CAM – computer-aided manufacturing (manufatura assistida por computador)
Atualmente essa tecnologia é utilizada em diversos mercados para realizar o desenho e manufatura de moldes de fundição, lâminas estampadas, ferramentas, desenho de calçados, distribuição de plantas e desenhos e fabricação de próteses dentárias.
Resumidamente, para os dentistas, o CAD/CAM é, portanto, a capacidade de realizar o desenho de uma prótese no computador, ao mesmo tempo em que seu aparelho consegue enviar o comando para uma máquina que realizará a manufatura daquele desenho, transformando-o em uma prótese pronta para ser instalada na boca do paciente, em apenas alguns minutos.

## Slide 15: Controle e Automação
A pirâmide da automação
Nível 1: Aquisição de Dados e Controle Manual. Composto por máquinas, componentes e dispositivos da planta, como sensores, atuadores e dispositivos de campo.
Nível 2: Controle Individual (PLCs, SDCDs, relés). Nível onde se encontram os equipamentos que executam o controle automático das atividades da planta.

## Slide 16: Controle e Automação
Nível 3: Controle de Grupo (célula de trabalho), gerenciamento e Otimização de Processo. Permite a supervisão do processo, normalmente possui banco de dados com informações relativas ao processo.
Nível 4: Controle fabril total, produção e programação. Nível responsável pela programação e pelo planejamento da produção realizando o controle e a logística de suprimentos. Condiz com o gerenciamento da planta.
Nível 5: Planejamento Estratégico e Controle sobre vendas e custos. Administração de recursos da empresa. Neste nível encontram-se os softwares para gestão de venda e gestão financeira, o gerenciamento corporativo.

## Slide 17: Controle e Automação

## Slide 18: Teoria de controle
Controle e Automação
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_de_controle

## Slide 19
Controle e Automação
A teoria de controle - dentro da engenharia e da matemática - trata do comportamento de sistemas dinâmicos. A saída desejada de um sistema é chamada de referência. Quando uma ou mais variáveis de saída necessitam seguir uma certa referência ao longo do tempo, um controlador manipula as entradas do sistema para obter o efeito desejado nas saídas deste sistema.

## Slide 20
Controle e Automação
Concepção de malha de realimentação usada para controlar o comportamento dinâmico de um sistema. Neste caso, a realimentação é negativa, pois o valor medido da saída é subtraído do valor de referência almejado, resultando em uma medição do erro, que é amplificado pelo controlador e aplicado à entrada do mesmo sistema, visando uma atuação corretiva.
Malha fechada

## Slide 21
Controle e Automação
Controlador de malha aberta consiste em um sistema que não possui realimentação. Mais detalhadamente o controle em malha aberta consiste em aplicar um sinal de controle na entrada de um sistema, esperando-se que na saída a variável controlada consiga atingir um determinado valor ou apresente um determinado comportamento desejado.
Malha Aberta

## Slide 22
Controle e Automação
Controle ON/OFF
A Ação de Controle On-Off (ou Liga-Desliga) é utilizada quando o processo permite uma oscilação contínua da variável controlada em torno do setpoint. A saída do controlador muda de ligada para desligada, ou vice-e-versa, à medida que o sinal do erro passa pelo ponto de ajuste (setpoint).
Exemplo:
O elemento final de controle é uma válvula do tipo solenoide, que assume somente uma das duas posições possíveis: aberta ou fechada.

## Slide 23
Controle e Automação
Controle Proporcional
No controle dito proporcional, a correção, ou ação do controlador, é proporcional ao erro, ou seja à diferença entre o valor ideal e o valor atual da variável controlada.

## Slide 24
Controle e Automação
Controle PID
Controlador proporcional integral derivativo, controlador PID ou simplesmente PID, é uma técnica de controle de processos que une as ações derivativa, integral e proporcional, fazendo assim com que o sinal de erro seja minimizado pela ação proporcional, zerado pela ação integral e obtido com uma velocidade antecipativa pela ação derivativa.

## Slide 25
Controle e Automação
Conceito
Considere o controle de navegação do automóvel, que é um dispositivo projetado para manter o veículo em uma velocidade constante. A variável de saída do sistema é a velocidade do veículo. A variável de entrada é o torque de saída do motor, que é regulada pelo acelerador.

## Slide 26
Controle e Automação
Conceito
Uma maneira simples de projetar um controle de navegação é bloquear a aceleração quando o motorista ativa o controle de navegação. No entanto, em terrenos acidentados, o veículo frenará quando o carro subir e acelerará quando ele descer. Esse tipo de controlador utiliza um sistema chamado de Controle em malha aberta porque não há conexão direta entre a saída do sistema e suas entradas.

## Slide 27
Controle e Automação
Conceito
Em um sistema de Controle em malha fechada, um elemento de realimentação monitora constantemente a velocidade do veículo e ajusta o acelerador conforme necessário para manter a velocidade desejada. Este sinal de realimentação compensa as variações provocadas por fatores externos como mudança na inclinação do solo ou velocidade do vento.

## Slide 28
É um dispositivo que responde a um estímulo físico/químico de maneira específica e que pode ser transformado em outra grandeza física para fins de medição e/ou monitoramento.
Desta forma, o sensor associado a um módulo de transformação do estímulo em uma grandeza para fins de medição e/ou monitoramento pode ser definido como transdutor ou medidor, que converte um tipo de energia em outro.
Sensor

## Slide 29
Transdutor
Transdutor é um dispositivo utilizado em medição que fornece uma grandeza de saída. Essa tem uma relação especificada com uma grandeza de entrada.
Na prática, transdutor é um dispositivo que converte uma informação de algum fenômeno físico captada por um sensor em um sinal detectável, que pode ser elétrico, mecânico, ótico, entre outros. Isto é, o transdutor transforma um tipo de energia em outro. O objetivo é poder trabalhar com uma variável mais facilmente quantificada.
Um exemplo é o tubo capilar interno de um termômetro de bulbo, que permite a expansão do mercúrio para aferir a temperatura desejada.

## Slide 30
Aplicação
Os sensores são largamente usados na medicina, indústria, agricultura e robótica como meio de prover informações de processos físicos/químicos/biológicos em substituição à capacidade humana (sentidos humanos) e em apoio ao monitoramento e ao controle desses processos.

## Slide 31
Sensor Vs Transdutor
É importante diferenciar um sensor de um transdutor, apesar de parecer a mesma coisa.
Sensor é o dispositivo que vai receber o estímulo geralmente físico, químico ou biológico, e transdutor vai transformar este estímulo, relacionado a uma energia, em outro tipo de energia para fins de observação.

## Slide 32
Sensor Vs Transdutor
Por exemplo, um termômetro tem como sensor o mercúrio, que se expande com o aumento da temperatura, sendo o tubo capilar que contém o mercúrio com uma escala ao lado sendo o transdutor.
Assim, um sensor pode ter intrínseco a ele um transdutor, ou seja, ele se sensibiliza com uma grandeza física/química/biológica e reage com uma saída que pode ser em outra grandeza.

## Slide 33
Sensor Vs Transdutor
Mas um transdutor não necessariamente é um sensor, pois ele apenas converte um sinal em outro, uma energia em outra. A literatura está repleta de tentativas de definir os termos "sensor" e "transdutor", sendo alvo de trabalhos em várias instituições internacionais relacionadas a desenvolvimento de padrões.